Република Србија

Општина Кучево

Општинска управа Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/4/2018

Датум: 20.04.2018. година

К  у  ч е  в  о

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за отворени поступак – Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је у поступку јавне набавке добара - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018, дошло је до измене конкурсне документације и то:

## На страници бр. 7, поглавље IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, тако да измена гласи:

Саставни део конкурсне документације чине следећи пројекти:

| Редни број | Назив пројекта: |
| --- | --- |
| 1. | Пројекат изведеног стања објекта са предмером и предрачуном радова за замену фасадне столарије за потребе инвестиционог одржавања објекта ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево. |
| 1а. | Шема столарије у ПДФ формату |
| 2. | ИДП Идејни пројекат за инвестиционо одржавање ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево и Сепарат предрачуна радова уз ИДП 02-12/2016 од 01.12.2016. године за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево. |
| 3. | Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево. |
| 4. | Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем соларног постројења за загревање санитарне воде |
| 5. | Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и уградњом соларног постројења за загревање санитарне воде |
| 6. | Идејни пројекат електро инсталација за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и постављањем соларног постројења |
| 7. | Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекат Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и изменом топловодне мреже у улици Вука Караџића бб у Кучеву и Идејно решење реконструкције котларнице Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет |
| 8. | Елаборат енергетске ефикасноти за утопљавање објекта намењеног образовању – Основна школа |
| 9. | Главни пројекат заштите од пожара реконструкције котларнице ОШ „Угрин Бранковић“ у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет |

- На страни број 46, поглавље XII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,  тако да измена гласи:

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Демонтажа постојећих ПРОЗОРА, набавка и уградња фасадне столарије од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидом, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом FLOT квалитета д=4+16+4 мм, пуњеног аргоном са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Уградња се врши на суво, преко предходо уграђених слепих штокова од челичних профила. У цену урачунати и постављање унутрашњих ПВЦ солбанка ширине до 25 цм као спољне алуминијумске окапнице развијене ширине до 25 цм. Отварање прозора према приказима из основа. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација). (комад) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прозор ознаке у пројекту изведеног пројекта P1 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 6;52 и 54 и ПРВИ СПРАТ: ознаке просторије 5;13;13*;14;36;38;39;40;42 и 44 Димензија прозора 740 x 283 цм | Комад | 13 |  |  |  |  |
| 1.2. | Прозор ознаке у пројекту изведеног пројекта P1А/није приказан/Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 48;50;51;56 Димензија прозора 500 x 283 цм | Комад | 4 |  |  |  |  |
| 1.3. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P1Б/није приказан/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 15 и 17 (кабинет за ОТО) Димензија прозора 740 x 283 цм | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 1.4. | Прозор ознаке изведеног пројекта П2 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторија 49;53 и 55 и ПРВИ СПРАТ: ознаке просторија 37;41 и 43. Димензије прозора 240 x 215 цм | Комад | 6 |  |  |  |  |
| 1.5. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P3 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ ознака просторије 41 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 27. Димензије прозора 175 x 125 цм | Комад | 4 |  |  |  |  |
| 1.6. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P5 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 35 и ПРВИ СРАТ: ознака просторије 21 Димензије прозора 170 x 125 цм | Комад | 4 |  |  |  |  |
| 1.7. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P9 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ : ознака просторије 11 Димензије прозора 680 x 283 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.8. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P7 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ ознака просторије 12 Димензије прозора 284 x 283 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.9. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P8 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 7 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 6 Димензије прозора 140 x 170 цм | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 1.10. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P9 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 10 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 3 и 4 Димензије прозора 86 x 80 цм. | Комад | 3 |  |  |  |  |
| 1.11. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P10 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 8 и 9 Димензије прозора 430 x 140 цм. | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 1.12. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P11 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 10 Димензије прозора 240 x 140 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.13. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P12 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 1 Димензије прозора 729 x 140 цм. | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 1.14. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P15 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 15 Димензије прозора 308 x 283 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.15. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P16 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 16 Димензије прозора 734 x 283 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.16. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P17 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 17 Димензије прозора 185 x 353 цм | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.17. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P19 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 2 Димензије прозора 323 x 253 цм | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.18. | Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 12 Димензије прозора 674 x 283 цм | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.19. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P23 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 13 и 14 Димензије прозора 257 x 283 цм | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 1.20. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P24 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 4 и 8 Димензије прозора 250 x 60 цм | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 1.21. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P25 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 7 Димензије прозора 724 x 75 цм | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.22. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P26 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 7 Димензије прозора 220 x 60 цм | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.23. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P28 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 23 Димензије прозора 280 x 81 цм | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 1.24. | Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P30 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 30 Димензије прозора 136 x 76 цм | Комад | 2 |  |  |  |  |
|  | Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности. УКУПНО (1): |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећих ФАСАДНИХ ПОРТАЛА, набавка и уградња фасадне столарије -ФИКСНИХ ПОРТАЛА - БЕЗ ОТВАРАЊА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидима, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом д=4+12+4 мм, пуњеног криптоним са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Уградња се врши на суво, преко предходо уграђених слепих штокова од челичних профила. У цену урачунати и постављање унутрашњих ПВЦ солбанка ширине до 25 цм као спољне алуминијумске окапнице развијене ширине до 25 цм. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. ФАСАДНЕ ФИКСНЕ ПОРТАЛЕ металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација). |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P4 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 67 степенишни простор и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије степенишни простор. Димензије фиксног портала 240 x 373 цм | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 2.2. | ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P13 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 64 степенишни простор.Димензије фиксног портала 370 x 400 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P14 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије: степенишни простор. Димензије фиксног портала 370 x 373 цм | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 2.4. | ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P20 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије: 45 степенишни простор. Димензије фиксног портала 284 x 383 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 2.5. | ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P21 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 31 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 34 ходник Димензије фиксног портала 220 x 353 цм. | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 2.6. | ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P27 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 18 и 30 Димензије фиксног портала 118 x 411 цм | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 2.7. | ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта ПУ1*/није приказан/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3 Димензије фиксног портала 125+30 x 393 цм. | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 2.8. | ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта ПУ2/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3. Димензије фиксног портала 720 x 343 цм | Комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности. УКУПНО (2): |  |  |
| 3. | Демонтажа постојећих ФАСАДНИХ ПОРТАЛА СА УЛАЗНИМ ДВОКРИЛНИМ ВРАТИМА, набавка и уградња фасадне столарије -ФИКСНИХ ПОРТАЛА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидима, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом д=4+12+4 мм, пуњеног криптоним са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Отварање врата према приказима из основа. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. ФАСАДНЕ ФИКСНЕ ПОРТАЛЕ металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација). |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ПОРТАЛ у пројекту изведеног објекта ПУ1 Место монтазе: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3 Димензије портала са улазним вратима 628 x 393 цм. | Комад | 2 |  |  |  |  |
|  | Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности. УКУПНО (3): |  |  |
| 4. | Израда и Уградња УЛАЗНИХ ВРАТА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидом, боје и тона по жељи инвеститора боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Позиција је делимично застакљена двослојним нискоемисионим стаклом пакетом д=4+12+4 мм, пуњеног аргоном са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,40 W/м2К. Отварање врата према приказима из основа и шеми браварије. Обрачун према комаду уграђених позиција. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 1. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 63. Димензије врата 180 x 343 цм. | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 4.2. | УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 2. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 58. Димензије врата 123 x 260 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 4.3. | УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 3. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 63 Димензије врата 166 x 373 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 4.4. | УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 4. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 65. Димензије врата 154 x 373 цм. | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 4.5 | УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВВ 3. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 60. Димензије врата 260 x 260 цм. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 4.6 | УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта В 17. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 21 и 30. Димензије врата 145 x 260 цм. | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 4.7 | УЛАЗНА ВРАТА за излаз у летње учионице пројекту изведеног објекта/ није означен Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 48;50;51 и 56 Димензије врата 240 x 375 цм. | Комад | 4 |  |  |  |  |
|  | Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности. УКУПНО (4): |  |  |
| 5. | ГАРАЖНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта В17 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 9 Димензије врата 734 x 329. | Комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности. УКУПНО (5): |  |  |
|  | У К У П Н О (1+2+3+4+5): |  |  |
| II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ (1) |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Скидање кровног покривача од етернит плоча. Скинути етернит плоче на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. | m2 | 2.338,43 |  |  |  |  |
| 2. | Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 летвисане површине. | m2 | 2.338,43 |  |  |  |  |
| 3. | Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције, као и дотрајале хидроизолације,тер папира. Даске пажљиво скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине | m2 | 2.338,43 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције са израдом ПВЦ фолије. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по м2 мерено по косини крова. | m2 | 2.338,43 |  |  |  |  |
| 5. | Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко дашцане оплате, за стварање ваздушног простора испод покриваца. Летве поставити на размаку од 31,5 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрацун по м2 мерено по косини крова. | m2 | 2.338,43 |  |  |  |  |
| 6. | Летвисање крова летвама 24/48 мм, управно на рогове, преко контралетви, за постављање брамац црепа. Летве поставити на размаку од 31,5 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова. | m2 | 2.338,43 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и постављање ПАН Ц15 „или одговарајући“ класичног изгледа "continental" у тамно сивој боји, отпоран на земљотресе и УВ зрачења. Лимарски цреп произведен од стране ПАНКОМЕРЦ Београд “или одговарајући”. У цену улазе и постављање слемена и грбина. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 2.338,43 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (1): |  |  |
| ОЛУЦИ (2) |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Демонтажа олука, олучних вертикаладимњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије. | м1 | 330,00 |  |  |  |  |
| 2. | Израда и монтажа висецих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрчун по м1 висећег олука. | м1 | 250,00 |  |  |  |  |
| 3. | Израда и монтажа олуцних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олуцних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држацима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олуцне цеви по детаљу. Обрацун по м1 олучне цеви. | м1 | 80,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (2): |  |  |
|  | СТОЛАРИЈА (3) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Пажљива демонтажа врата, који се поново се уграђују, површине до 15 м2. Обележити врата и пажљиво демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Врата очистити и депоновати на покривену градилишну депонију. Обрачун по комаду врата. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Израда и постављање сегментних врата од пуног дрвета, са филунгама, димензија 560/260 цм. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Врата се демонтирају и поново уграђују у просторији са ознаком 12 на етажи приземља, врата ознаке В9. Обрачун по комаду врата. | Комад | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Израда и постављање застакљених једноструких кровних прозора, димензија 70x172 цм. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Крила прозора застаклити термо изолационим Флот стаклом нискоемисионо д=4+12+4 мм, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K). Обрачун по комаду прозора. | Комад | 3 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (3): |  |  |
| ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (4) |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Набавка и постављање камене вуне у облику врло тврдих плоча, ,,Вунизол Z плус” „или одговарајући“ дебљине 10 цм, густине 150кг/м3. Камену вуну поставити као термо изолацију на таваници на тавану по детаљима и упутсву пројектанта. Обрачун по м2 пода. | м2 | 1.720,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (4): |  |  |
| ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (5) |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Скидање пода од винила. Винил скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода. | м2 | 1.294,54 |  |  |  |  |
| 2. | Скидање пода од винила. Винил скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода. | м2 | 220,11 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и постављање храстовог паркета, преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно оцишцене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајуцим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашцица морају бити затворене. Измеду паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм прицврстити их за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по м2 пода. | м2 | 1.514,65 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (5): |  |  |
|  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ (6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Пажљива демонтажа пода и зидова од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. | м2 | 1.165,52 |  |  |  |  |
| 2. | Постављање зидних керамицких плоцица, димензија 30x30 цм, на лепак. Плоцице I класе, домаце производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плоцица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плоцице фуговати и оцистити пиљевином. У цену улази и набавка плоцица. Зидове обложити у пуној чистој спратној висини. Обрацун по м2 плоцица. | м2 | 1.058,88 |  |  |  |  |
| 3. | Постављање подних керамицких плоцица, димензија 30x30 цм. Плоцице I класе лепити лепком за плоцице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плоцице фуговати и под оцистити пиљевином. У цену улази и набавка плоцица. Обрачун по м2 пода. | м2 | 106,64 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (6): |  |  |
|  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ (7) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине зидова очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обија се зид између просторије са ознаком 18 и 17 на етажи спрата. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 2. | Пробијање армирано бетонске таванице изнад етаже спрата изнад просторије бр.18. Укупна површина отвора је 15,14 м2. Пробијање извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре и израда аб серклажа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду отвора. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Израда преградног зида дебљине 150 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано троструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф W113 „или одговарајући“. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила СW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити троструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. Зидове израдити у обиму исечене таванице изнад просторије са ознаком бр.18, на етажи спрата. | м2 | 53,34 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (7): |  |  |
|  | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ (8) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Пажљива демонтажа батерије за воду. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије. | ком | 16,00 |  |  |  |  |
| 2. | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије. | ком | 16,00 |  |  |  |  |
| 3. | Пажљива демонтажа wц шкољки и писуара. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије. | ком | 30,00 |  |  |  |  |
| 4. | Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и уграђивање умиваоника од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу. | ком | 16,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уграђивање wс шкољке од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу. | ком | 24,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и монтажа срчастих батерија за топлу и хладну воду за умивање. Обрачун по комаду. | ком | 16,00 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и монтажа електричног проточног бојлера са прикључком на струју и воду, батеријом за хладну и топлу воду 10 л. Монтажу извести изнад судопере у топлу воду 10 л. Монтажу извести изнад судопере у кухињи. Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и уграђивање писуара од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (8): |  |  |
|  | СВЕТИЉКЕ (9) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Замена кугли OPAL, напајање 230V, пречник кугле 300 мм са лед сијалицом за спољашњу расвету маx дозвољеном снагом 20W сијаличним грлом Е27 и заштитом IP44. | ком | 29,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (9): |  |  |
|  | РАЗНИ РАДОВИ (10) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Санација водоводне и канализационе мреже у санитарним чворовима уз пратеће позиције радова (копање, шлицовање, разбијање и обијање зидова и подова). | пауш. |  |  |  |  |  |
| 2. | Уградња система аутоматске дојаве пожара са куповином пратеће опреме у свему према пројекту који је урађен ос стране овлашћене фирме. |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (10): |  |  |
|  | У К У П Н О (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10): |  |  |
|  | III) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Демонтажа постојеће електро исталације у котларници. | Паушал. |  |  |  |  |  |
| 2. | Испорука, уградња и повезивање разводне табле РТ КОТ која се састоји од: метални ормарић димензија 800x1000x200 гребенаста склопка 50А 3P, слично типу P3-63/IVS ЕАТОN гребенаста склопка 40А 3P, слично типу P3-40/ IVS ЕАТОN гребенаста склопка 25А 3P, слично типу P1-25/ IVS ЕАТОN гребенаста склопка 12А 1P, слично типу Т0-1-8200/ IVS ЕАТОN аутоматски осигурач 40А 3P, слично типу PL7-Б40/3 ЕАТОN аутоматски осигурач 16А 3P, слично типу PL7-Б16/3 ЕАТОN аутоматски осигурач 16А, слично типу PL7-Б16/1 ЕАТОN аутоматски осигурач 10А, слично типу PL7-Б10/1 ЕАТОN топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 32А 3P топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 16А 3P топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 10А моторни заштитни прекидач 12-18А, слично типу PКZМ0 ЕАТОN моторни заштитни прекидач 9-13А, слично типу PKZM01 ЕАТОN моторни заштитни прекидач 23-32А, слично типу PKZM 4 ЕАТОN надградна трофазна прикључница од силумина са поклопцем надградна монофазна прикључница од силумина са поклопцем УКУПНО ОРМАРИЋ | Комад | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5x10 мм2 | м | 20,00 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5x6 мм2 | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5×2,5 мм2 | м | 20,00 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 3×2,5 мм2 | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 7. | Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 3×1,5мм2 за израду инсталације осветљења | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и уградња перфорираних носача каблова PNK 100 | м | 20,00 |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и уградња ребрастог PVC црева 20/16 мм за полагање каблова од PNК до потрошача | м | 50,00 |  |  |  |  |
| 10. | Испорука, уградња и повезивање ОG једнополног прекидача за изградњу инсталације осветљења | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 11. | Испорука, уградња и повезивање ОG разводне кутије за изградњу инсталације осветљења | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 12. | Испорука, уградња и повезивање светиљке ОG 200W са сијалицом са светлећим диодама 20W | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 13. | Испорука и уградња проводника IY(St)Y 2×2×0,8 мм | м | 300,00 |  |  |  |  |
| 14. | Испорука и постављање поцинковане челичне траке SRPS C.К5.030 20x3мм за израду инсталације изједначења потенцијала и повезивање металне конструкције носача соларних панела са прихватним системом громобранске инсталације објекта. | м | 45,00 |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.925. | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 16. | Испорука и постављање елемената СРПС Н.Б4.936. | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 17. | Испорука и уградња проводника P/F-Y 1×10 мм2 за повезивање уземљења. | м | 30,00 |  |  |  |  |
| 18. | Испорука, уградња и повезивање у ОММ заштитног уређаја диференцијалне струје 63/0,3А, слично типу PF7-63/4/03 ЕАТОN | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 19. | Испорука, уградња и повезивање у ОММ аутоматских осигурача 40А, слично типу PL7-C40/1 ЕАТОN. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 20. | Испорука и уградња ситног монтажног материјала. | компл. | 1,00 |  |  |  |  |
| 21. | Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона и уземљења. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |
|  | IV) СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Испорука и монтажа соларних колектора, израђених и испитаних у складу са стандардом EN 12975-2, са извештајем о испитивању, тип “ELSOL BlueTec Al” „или одговарајући“, селективан абсорбер “Blue Tec”- Немачка „или одговарајући“, - цевовод: бакарне цеви Ø 8 мм, Површина: 1,98м², Тежина: 37 кг, Покривач: рељефасто стакло 4 мм, Рам – кутија: Алуминијумска – профил 2 мм, димензија 2000x990 мм. Са колекторима се испоручује и монтажни прибор. Или други одговарајућих карактеристика и параметара. Обрачун по комаду. | ком | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа типске (“ELSOL”) „или одговарајући“, носеће конструкције са нагибом 400, за монтажу колектора, са конзолама и држацима. Конструкција се израђује од алуминијумских профила Л40x40x4 мм, и повезује се са кровним дрвеним рожњачама нагиба 180. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа стојећег акумулационог резервоара – бојлера за санитарну воду, запремине 1500 лит са цевним извмењивачем површине за солар F= 4,5 м², измењивачем за топловодни систем (котао) површине F=3,8м2, електрогрејачима снаге N=3x6кW, D=1000мм, маx висине са ослонцима и прикључцима: H=2570 мм, NP 10. Сви грејачи су растаљиви. Спољна заштита са два премаза основне боје. Резервоар термоизолован изолацијом од армафлеxа дебљине 20мм. Унутрашња заштита у складу са нормама (епоксирано). Или други одговарајућих карактеристика и параметара. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе тип: “NМТ SMART 2/60” „или одговарајући“, ЕЕI ≤ 0,21 технички подаци: Q маx=9 м3/х. Hмаx= 6м. Називни притисак: PN=10 бар. Са приклјучном арматуром (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа поцинкованих цеви 2“ за везу хладне стране бојлера STV. Израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 10216-1, Обрачун по метру. | М | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа управљачког система за аутоматски рад система са диференцијалним термостатима “ELSOL” „или одговарајуће“, са заштитом од прегревања воде у бојлеру, односно са заштитом од прегрејавања соларних колектора, са сензорима температуре и ел. каблом. Опрема је смештена у ел. орману. Обрачун по комаду | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Cu цев Ø28 x 1, израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“. Обрачун по метру | м | 60 |  |  |  |  |
| 8. | Cu цев Ø22x1, израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“ Обрачун по метру | м | 25 |  |  |  |  |
| 9. | Cu фитинг, колена 90, Т комад, редукције 30 % од ставке 8 и 9, израђен и испитан по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“. Комплет. | Комплет |  |  |  |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа кугластих вентила 25/6. Обрачун по комаду. | Ком. | 6 |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и монтажа кугластих вентила 50/6. Обрачун по комаду. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Испорука и монтажа неповратног вентила25/6. Обрачун по комаду. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Испорука и монтажа неповратног вентила 50/10. Обрачун по комаду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Испорука и монтажа одвајача нечистоће DN 25, Np=6 бара. Обрачун по комаду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и монтажа сигурносног вентила 1" са опругом од 3 бара, тип: “Caleffi” “или одговарајући“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN, ISO 4126-1:2014, или други одговарајућих карактеристика. Обрачун по комаду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Испорука и монтажа сигурносног вентила 1"са опругом од 6 бара, тип: “Caleffi“ или одговарајуће“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN, ISO 4126-1:2014, или др. одговарајућих карактеристика. Обрачун по комаду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Испорука и монтажа одзрачне посуде савентилом тип: “ELSOL” “или одговарајући“, израђене ииспитане по стандарду SRPS EN 1345-1:2010. “или одговарајући“. Обрачун по комаду. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 18. | Испорука и монтажа експанзионе посуде – стојеће, тип: “ELBI” “или одговарајући“, запремине од 50 литара са вентилом сигурности од ½”, маx. радног притиска од 6 бар, радне темп. од -10 ˚C до 110 ˚C, прикључак 2”, израђене и испитане по стандарду SRPS EN 1345- 1:2010, (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Испорука и монтажа експанзионе посуде за санитарну воду – стојеће, тип: „ELBI” “или одговарајући“, запремине од 25 литара са вентилом сигурности од ½”, маx. радног притиска од 3 бара, радне темп. од -10 ˚C до 110 ˚C, прикључак 1”, израђене и испитане по стандарду SRPS EN 1345-1:2010. (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Испорука и монтажа манометра – Д63, притиска 0-10 бар, “SISTEM” “или одговарајући“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN 12094- 10:2008 (или други одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Испорука и монтажа термометра – сатни 80, температурног опсега 0 ˚Ц-120 ˚Ц “SISTEM” “или одговарајући“, израђен и испитане по стандарду SRPS ISO 4268:2012 (или други одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду. | Ком. | 4 |  |  |  |  |
| 22. | Испорука и монтажа термоизолације на сполјним бакарним цевима “Аrmaflex” “или одговарајући“ црева, са заштитом од UV зрацења Ø28x15. Обрачун по метру | М | 60 |  |  |  |  |
| 23. | Испорука и монтажа термоизолације на спољним бакарним цевима “Армафлеx” црева “или одговарајући“, са заштитом од UV зрацења Ø22x15. Обрачун по метру. | М | 25 |  |  |  |  |
| 24. | Испорука и монтажа заптивног материјала, месинганог прелаза, поцинкованог фитинга, шелни, конзола, ситан потрошни материјал и др. Обрачун паушално. | паушално |  |  |  |  |  |
| 25. | Испорука и пуњење соларне (нетоксичне) течности Пропилен гликол тип: “Termofuid solar” или друга одговарајућих карактеристика или параметара. Обрачун по литри. | Лит. | 100 |  |  |  |  |
| 26. | Спајање постојећих инсталација (за хладну и топлу воду) са новопостављеним инсталаицјама на бојлеру. Обрачун паушално. | Паушал. |  |  |  |  |  |
| 27. | Хладна и топла проба инсталације. Обрачун паушално. | Паушал. |  |  |  |  |  |
| 28. | Припремно завршни радови, трошкови набавке и транспорта материјала. Обрачун паушално. | Паушал. |  |  |  |  |  |
| 29. | Достава атестне документације, упуства за руковање и одржавање. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Пројекат изведеног објекта |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА (1): |  |  |
|  | V) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ и БЕТОНСКИ РАДОВИ (1 и 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Ручни ископ земље III категорије у широком откопу, са одлагањем на страну. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. Обрачун по м3. | м3 | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4мм, 10 цм испод, и око 10 цм изнад предизолованих цевиса подбијањем и изразитим квашењем. Обрачун по м3 | м3 | 16,32 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, уградња и набијање шљунка у слојевима до 30 цм, испод саобраћајнице d=40цм и испод тротоара d=20 cm до Ме=40 Мpа. Обрачун по м3. | м3 | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Затрпавање канала земљом из ископа у слојевима до 20цм, са квашањем и механичким збијањем тежине мин 10кг до потребне збијености. Обрачун по м3 рова. Обрачун по м3. | м3 | 45 |  |  |  |  |
| 5. | Одвоз вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 км са утоваром, истоваром и грубим планирањем. Обрачун по м3 у самониклом стању. Обрачун по м3. | м3 | 15 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уградња упозоравајуће јаднослојне позор траке са натписом “Топловод” дебљине 0,1 мм, ширине 100 - 120 мм. Трака се поставља на дубини 40 – 50 цм испод коте терена. Обрачун по м1 рова. | м1 | 68 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (1): |  |  |
|  | БЕТОНСКИ РАДОВИ (2) |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Бетонирање стопе за постављање котлова у котларници, марке МБ20 “или одговарајући“, висине 10 цм. Обрачун по м3 темеља. Обрачун по м3. | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Бетонирање коловоза и тротоара у делу проласка топловода кроз исте, марке МБ30 “или одговарајући“, висине 10цм. обрачун по м3. | М3 | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ (2): |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ (3) |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Грађевински радови на припреми терена за уношење котлова и бојлера, који обухватају сечење подеста, привремену конструкцију за спуштање котлова и поновна монтажа подеста. ПАУШАЛНО. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Израда утоварног бункера од лима дебљине 5мм, за пуњење котлова са пелетом са нивоа подеста. За котлове Шукоплам “или одговарајући“ од 200 кW маса бункера је 157 кг. Облик и димензије бункера усвојити по избору котлова на биомасу. Обрачун по комаду. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Пратећи грађевински радови за постављање цевне мреже соларних колектора-бушење зидова и плафона за пролаз цеви и враћање у првобитно стање. Паушално |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пројекат изведеног стања |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ (3): |  |  |
|  | VI) МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ(1) |  |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Топловодни котао на биомасу (пелет) са регулацијом којом се регулише контрола сагоревања у функцији задатих услова рада и убацивање горива. Са свом пратећом аутоматиком, резервоаром пелета,вентилатором, гориоником, транспортером пелета, мерним и сигурносним уређајима и опремом. Прилагођен за стандардни систем грејања 90/70 (°С), са максималном излазном температуром воде 110 (°), радног надпритискапритиска 3,5 (бар). Конструкција котла треба да је урађена у складу са SRPS стандардима „или одговарајући“. Тело котла треба да је урађено од челика одговарајућег квалитета и заварено савременим прописаним поступцима, добро термички изолован са оплатом заштићеном пластификационим поступком. Котао мора имати комплетну опрему за регулацију, мерење, заштиту и управљање његовим радом. Карактеристика котла при номиналном оптерећењу: -снага 200 (кW) -температура излазне воде 110 (°C) -радни притисак (надпритисак) 3,0 (бар) -степен корисности 0,90 -коришћење биомасе гранулације до 8 мм -коришћење комадног горива разне гранулације - за рад у систему вода-вода са температурним режимом Т=110-70/90°Ц; и притиском флуида П=4,0 (бара) апсолутног притиска. - топловодни котао тип: ПЛАМ 200 ВЕНТ производ Шуком “или одговарајући“. * НАПОМЕНА: висина простора испод подеста испод кога треба уградити котлове је 1,9 м, те је неопходно да максимална висина котлова за уградњу буде мања од наведене висине. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 2. | Димњаче, димне цеви, колена и сав спојни и заптивни материјал неопходан за повезивање котлова на постојећи димњак димне цеви Ø300 или одговарајуће колена Ø300 90⁰ или одговарајућа колена Ø300 45⁰ или одговарајућа за спојни, заптивни и остали материјал узима се 20% | м Ком Ком % | 14,00 6 3 20 |  |  |  |  |
| 3. | Лоптасти запорни вентил, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима „или одговарајући“. Погон механички помоћу ручне полуге. Вентили са прирубницама испоручују се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом: PN6; DN 125 PN6; DN 100 PN6; DN 80 PN6; DN 50 PN6; DN 40 | Ком. Ком. Ком. Ком. Ком. | 2 6 9 6 3 |  |  |  |  |
| 4. | Ручни балансни вентил STAD/STAF „или одговарајући“, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима или одговарајући“,. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима или одговарајући“. Погон механички помоћу ручне полуге. Вентили са прирубницама испоручују се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом. PN6; DN 100 PN6; DN 80 PN6; DN 50 PN6; DN 40 | Ком. Ком. Ком. Ком. | 1 1 2 1 |  |  |  |  |
| 5. | Хватач нечистоће, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима „или одговарајући“,. Сито је од перфорираног хром-никл челика X5CrNi 18.9. Хватачи нечистоће са прирубницама испоручује се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом: PN6; DN 125 | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Комплетни типски омекшивач воде серије OPV 0,5-10 INFLEX “или одговарајући“, за проток до V'=1,0 (m3/h); UT=25°dH и омекшаним квалитетом од 1°dH, са носачима опремом, масом за прво пуњење и ручном лабораториском опремом и упуствима за рад. Дати омекшивач или одговарајући. | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Запорни лоптасти вентил са унутрашњим навојем за повезивање вентила на цевну мрежу, израђен од бронзе отпоран на агресивне воде и лаке базе и киселине са пескареном спољном површином и унутрашњим деловима од квалитетног материјала који не подлежу корозији. Квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима. "ISTRA" “или одговарајући“, следећих димензија: PN6; DN 10 PN6; DN 15 PN6; DN 20 | Ком Ком Ком | 2 2 4 |  |  |  |  |
| 8. | Трокраки електромоторни регулациони вентил, "FENIKS" “или одговарајући“, Тип: TV-100/160 “или одговарајући“, за рад са водом максималне температуре 110°C, са радним притиском п = 16 бара или одговарајући. Вентил са прирубницама се испоручује у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом и елетромоторним погоном. Тело венила израђено од SL25, материјал заптивке FPM, a материјал печурке, седишта и осовине од Č.4172 PN6; ТВ-100/160 | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Циркулациона пумпа "WILO" “или одговарајући“ тип: Stratos 80/1-12 PN6/10 са регулацијом, „или одговарајући“. Радни услови су вода максималне температуре до 115°C, максимални притисак P = 6 (bara) WILO Stratos 80/1-12 PN6/10 “или одговарајући“ Напор: 25 kPa Проток: 29,39 m3/h Снага електромотора: 1550 W Број обртаја: 900 - 3300 o/min (1 радна, 1 резервна) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Пригушивач вибрација (еластична веза за циркулациону пумпу) израђен од гумене смесе NR-SBR 65-70Sh са увлаканизираним прирубницама „TERMOINVEST“ “или одговарајући“, за дату температуру до 110 (°C) или одговарајући. Испоручују се у комплету са прирубницима, везним и заптивним материјалом: PN6; DN 80 | KOM | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Црне бешавне цеви израђене по стандарду SRPS EN 10220:2005; ISO 4200: 1991; SRPS EN 10216-2:2011 “или одговарајући“, за рад са топлом водом t = 110°C и радног притиска p = 6 bar: ø 17,2x1,8 mm ø 21,3x2,0 mm ø 48,3x2,6 mm ø 60,3x2,9 mm ø 88,9x3,2 mm ø 114,3x3,6 mm ø 139,7x3,6 mm | m m m m m m m | 12 42 60 120 60 48 36 |  |  |  |  |
| 12. | Лукови израђени од бешавних цеви наведеног квалитета у претходној тачки, израђене по стандарду SRPS EN10216-2 “или одговарајући“, димензије према DIN 2605, полупречника кривине R = 1,5 D и угла a = 90°, следећих димензија: ø 17,2x1,8 mm ø 21,3x2,0 mm ø 48,3x2,6 mm ø 60,3x2,9 mm ø 88,9x3,2 mm ø 114,3x3,6 mm ø 139,7x3,6 mm | Ком Ком Ком Ком Ком Ком Ком | 6 6 10 22 20 14 9 |  |  |  |  |
| 13. | Спојни и заптивни материјал, кисеоник, ацетилен и све везано за монтажу цевне мреже, узима се 20% од позиција 11 и 12 | 20% |  |  |  |  |  |
| 14. | Одзрачни судови ø 114,3x3,6 mm x 250 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Слепе прирубнице према SRPS EN 1092-1:2013 и SRPS EN 1092-1:2013/AC:2016 “или одговарајући“. DN 100 NP 6 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 16. | MUF-спојнице за меморегулационе уређаје израђени по стандарду SRPS EN10216-2 “или одговарајући“. R (1/2") | Kom | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Разделник/сабирник Ø323,9x2700 mm, израђен од челика одговарајућег квалитета, термо изолован, у комплету са израђеним прикључцима за инсталацију грејања, испустом и мерно регулациону опрему Разделник/сабирник Ø323,9x2700 mm | kom | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Ослонци за опрему и цевоводе израђени од разних профила и црног лима. | kg | 120 |  |  |  |  |
| 19. | Цевни двостепени термостат регулационо – гранични за двотачкасту регулацију флуида (вода) и ограничење максималне температуре флуида ( воде на излазу из котла) биметалног типа, "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: CTRG-1 „или одговарајући“ | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Цевни сензор температуре за мерење температуре воде у цевима "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: STS-1 за регулацију температуре дотока флуида за грејање објеката са вођењем према спољној температури ваздуха или одговарајући. | Koм. | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Спољашњи сензор температуре за мерење температуре спољашњег ваздуха у циљу регулације температуре воде за грејање, "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: STS-1 или одговарајући. | Koм | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Микропроцесорски регулатор серије: MR-5000 за регулацију температуре дотока флуида са вођењем према спољној температури и ограничењем минималне и максималне температуре у грејном кругу; са интегрисаним сатом реалног времена са четири програма редукције грејања, "FENIKS BB" „или одговарајући“. | Koм | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Мерни и сигурносни елементи: манометри у комплету са славиницама и S цевима. ø 100; опсега P = (0 do 6) bar термометар опсега t = 0 do 120°C; са месинганом цевчицом - прави. | Koм Koм | 8 8 |  |  |  |  |
| 24. | Вентил сигурности са тегом, штелован да отвара на P=4,5 (bar) апсолутни притисак са висином подизања печурке 1/3D, масом истицања G=357 kg/h, "TERMOINVEST“ „или одговарајући“. Са испоруком вентила сигурности произвођач је обавезан да да гаранцију за испуњење свих датих услова које вентил сигурности треба да оствари као и комплетну атестну документацију која је прописана стандардима. DN 25 | Koм | 3 |  |  |  |  |
| 25. | Изолација црних цеви и опреме у котларници; цеви које се изолују добро очистити, два пута премазати основном бојом отпорном на температуре до 130° C; изолацију извести минералном вуном дебљине 40 mm у облози од Al-лима дебљине 0,55 mm: | M2 | 82 |  |  |  |  |
| 26. | Бојење црних цеви, профила и опреме у топлотној подстаници; пре бојења цеви које се не излоују добро очистити, два пута премазати основном бојом отпорном на температуре до 130°C, па потом два пута премазати завршном бојом која је такође отпорна на температуре до 130°C. | M2 | 24 |  |  |  |  |
| 27. | Предизоловане челичне цеви израђене по стандарду SRPS EN 253:2015 i SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“; за рад са топлом водом t = 110°C и радног притиска p = 6 bar : ø 114,3x3,6 mm | m | 174 |  |  |  |  |
| 28. | Предизоловани лукови израђени од бешавних цеви стандарда SRPS EN 253:2015 и SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“, наведеног квалитета у претходној тачки, полупречника кривине R = 3 D и угла a = 90°, следећих димензија : ø 114,3x3,6 mm | Kom | 10 |  |  |  |  |
| 29. | Предизоловани лукови израђени од бешавних цеви стандарда SRPS EN 253:2015 и SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“, наведеног квалитета у претходној тачки, полупречника кривине R = 3 и угла a = 45°, следећих димензија: ø 114,3x3,6 mm | Kom | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Испорука спојница за обложну полиетиленску цев: чаура од полуетилена високе густине са два термоскупљајућа рукавна, две гумице, чепом, са полиетиленском масом за њену испуну и спојницама за алармни систем, следећих димензија: ø 114,3 | Kom | 57 |  |  |  |  |
| 31. | Заптивни уложак - завршна капа Испорука завршних капа за предизоловане цеви у свему према опису из претходне позиције следећих димензија: ø 114,3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 32. | Заптивни прстенови на пролазу предизолованих цеви кроз зид у свему према опису из претходне позиције следећих димензија: ø 114,3 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 33. | Компензациони јастук 240x1000x40 за предизоловани топловод | Ком | 16 |  |  |  |  |
| 34. | Чврста тачка за предизоловани топловод ø 114,3 | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 35. | За спојни, заптивни и остали непоходни материјал предизолованог цевовода узима се 5% од позиција 27, 28 и 29 | % | 5% |  |  |  |  |
| 36. | Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на демонтажи постојећих дотрајалих котлова и опреме котларнице. Изношење демонтираних котлова и опреме и одвоз до депоније. Узима се 20% од поз. 1 |  | 20% |  |  |  |  |
| 37. | Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на замени топловода везе ка Спортској хали, и други радови неопходни за правилну изградњу и реконструкцију. Узима се 30% од поз. 27, 28 и 29 |  | 30% |  |  |  |  |
| 38. | Радиографско снимање заварених спојева | Паушално |  |  |  |  |  |
| 39. | Радови на повезивању жица за детекцију цурења топловода | Паушално |  |  |  |  |  |
| 40. | Испитивање топловода на чврстоћу и непропусност, са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган и руководилац радова. | Паушално |  |  |  |  |  |
| 41. | Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на преправци челичног подеста ради демонтаже старих и монтаже нових котлова. | Паушално |  |  |  |  |  |
| 42. | Термостатски сет (вентил + термо глава), HERZ „или одговарајући“, уградња на постојећим грејним телима у објекту школе НО 10 НО 15 НО 20 | Ком Ком Ком | 9 71 20 |  |  |  |  |
| 43. | Испитивање функционалности комплетних кругова аутоматске регулације грејних постројења у котларници са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган, представник произвођача аутоматике и руководилац радова. |  | 1 |  |  |  |  |
| 44. | Испирање инсталација, испитивања по Техничким условима Испоручиоца топлотне енергије, мерење и регулација протока у подстаници и израдом елабората о регулацији по Техничких услова Испоручиоца топлотне енергије. |  | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Урамљено и застакљено упуство са шемом за руковање опремом у котларници. Достава атестне документације, упутство за руковање и одржавање. | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Израда пројекта изведеног објекта | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 47. | Припремно завшни радови. У ове радове спада истовар и превоз опреме од места складиштења до места уградње, унутрашњи транспорт, пробни погон и примопредаја. Вредност ове позиције усваја се 5% од вредности радова монтаже. | Ком | 0,05 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ (1): |  |  |
|  | VII) ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА (1) |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Сва специфицирана опрема и радови подразумевају: Испоруку опреме и транспорт на локацију уградње Примопредају инвеститору, учествовање у техничком пријему, Пројекат изведеног стања, Остале радње и документацију у вези техничког пријема објекта. На централу се прикључује 1. петља која није предмет овог предмера а садржи: 45 адр. оптичка, 12 адр. термичка, 12 адр. Ручна јављача и 6 конв. сирена. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Испорука Лимено кућиште А1 за централу Ф1 за прикључење до маx. 6 петљи/24 линија. Са бравицом. Димензије: 490 х 540 х 158 мм. Адресабилна PPC капацитета 6 петљи/24 линија. Мрежни блок 24V DC/4,2А. Графички LC– дисплеј са 240 х 64 карактера. Савремена оперативна јединица осетљива на додир. 3 контролисана напонска излаза 24V DC/500мА. USB прикључак за програмирање путем PC. 8 слободно програмабилних функцијских тастера. 3 х RS-232 интерфејс (нпр. за прикључење штампача нсц). 2 х RS-485 интерфејс. 2 контролисана конвенционална улаза. 16 слободно програмабилна дигитална излаза. 8 слободно програмабилна дигитална улаза, контролисана на прекид вода. 4 слободно програмабилна безнапонска рељена излаза 30V/1А. 3 оптокоплерска излаза. 4 излаза за спољне потрошаче осигурана 24VDC/1А Меморија за 10000 догађаја. NSC wеb – сервер модул за приступ ппц преко интернета (ЛАН) без додатног софтвера коришћење www. инфраструктуре, приказ свих дојава са ппц, потпуно управљање са ппц, приказ меморије догађаја. Арцнет мрежна карта за умрежавање централа F1 као и спољних оперативних јединица са LCD. Опционо могућност прикључења на рачунар ради централног надзора и управљања. 2 х модул за прикључење две адресабилне петље / 8 адресабилних линијана централу серије F1. Могућност прикључења до макс. 127 адр. јављача / модула + 127 адр. сирена по петљи. 8 алармних ОC – излаза. Опционо могућност прикључења на рачунар ради централног надзора и управљања. VdS-Nr. : G 205024 System-Nr. : S 205024 CE-Сертификат : 0786-CPD-20907 “или одговарајући“ Сличну типу Solution F1-6 произвођача NSC. | Кпл. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | 2 акубатерије 12 V/33Аh смештене у посебно кућиште које при испаду мрежног напајања обезбеђују непрекидан рад централе у трајању 72h у нормалном режиму и 30 минута у алармном стању. Сличан типу: SP 12-33 „Sunlight“ „или одговарајући“. Набавка, испорука. | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Аналогно адресабилни оптички детектор дима. „Hochiki“ са Hochiki - ESP-протоколом “или одговарајући“. Јављач мора да је имун на електромагнетне и комуникационе сметње, да има могућност аутоматске „дрифт“ компензације. Уз софтверску подршку централе могуће је извршити калибрацију аутоматски. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања. Две алармне ЛЕД диоде омогућују видљивост од 360°, са механизмом који онемогућава демонтажу јављача без коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора преко пп-централе. EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 VdS-Nr.: G 213082, CE 0832-CPD-2163 Сличан типу: ALN-EN, HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука. | Ком | 96 |  |  |  |  |
| 5. | Аналогно адресабилни термички детектор пожара. „HOCHIKI“ са HOCHIKI -ЕSP-протоколом “или одговарајући“. Јављач мора да је имун на електромагнетне и комуникационе сметње, да се софтверски одређује температурни праг аларма јављача на централи. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања. Две алармне LED диоде омогућују видљивост од 360°, са механизмом који онемогућава демонтажу јављача без коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора преко пп-централе. EN 54-5: 2000 + A1: 2002 VdS-Nr.: G 213081, CE 0832-CPD-2162 Сличан типу: ATJ-EN, HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука. | Ком | 16 |  |  |  |  |
| 6. | Стандардно подножје за аутоматски адресабилни јављач пожара, слично типу YBN-R/3 HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука. | Ком | 107 |  |  |  |  |
| 7. | Подножје са интегрисаним изолаторима петље за јављаче са ЕSP – протоколом. По један изолатор на улазу и излазу, функција детекције кратког споја на линији. Изолација линије у кратком споју између два суседна изолатора, ЛЕД индикација на подножју. ЕN54-17:2005 Сличан типу: YBN-R/3(SCI), HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука. | Ком | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Аналогно адесабилни ручни јављач пожара са интегрисаним изолаторима петље. „ HOCHIKI“ са HOCHIKI-ЕSP-протоколом “или одговарајући“ и тако практично имун на електромагнетне и комуникационе сметње, црвено АBS кућиште IP24 Статусна ЛЕД индикације за аларм и кратак спој петље. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања. ЕN 54-11:2001 + А1:2005 ЕN 54-17:2005 CЕ 0832-CPD-0601 Сличан типу: HCP-Е/SCI HOCHIKI U.K “или одговарајући“. Набавка, испорука. | Ком | 25 |  |  |  |  |
| 9. | Кућиште ручног јављача за монтажу на зид. Слично типу: SP произвођач HOCHIKI “или одговарајући“. Набавка и испорука. | Ком | 25 |  |  |  |  |
| 10. | Заштитни поклопац за заштиту ручног јављача од случајног активирања. Сличан типу: PS 200 HOCHIKI U.К. “или одговарајући“ Набавка, испорука. | Ком | 25 |  |  |  |  |
| 11. | Конвенционална сирена за дојаву пожара 10-28 VDC јачине 106 dB/1м, могућност бирања 32 различита тона, IP45, Vimpex, тип Banchee Excel “или одговарајући“. Набавка, испорука. | Ком | 14 |  |  |  |  |
| 12. | Паралелни табло са графичким LCD – ом за приказ аларма, грешке и искључења, са оптичком и звучном сигнализацијом. „NSC“ “или одговарајући“. Набавка, испорука. | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Претварач напона 24Vdc/12Vdc (250mA). 1 безнапонски излаз макс. оптерећење контакта 250Vac/7°. Слично типу PN24/12, Френки аларм “или одговарајући“. Набавка и испорука. | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Телефонски дојавни аутомат, 2 говорне поруке дојава на 8 телефонских бројева, 2 улазне зоне сличан типу: P-VOX „Фидра“ “или одговарајући“. Набавка, испорука. | Ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА (1): |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (2) |
| 15. | Испорука и постављање помоћу HF обујмицама (3 ком на 1м), бесхалогеног ребрастог црева 25/18 | М | 80 |  |  |  |  |
| 16. | Испорука и постављање безхалогеног кабла JH(ST)H 12x2x0,8мм кроз безхалогено црево | М | 80 |  |  |  |  |
| 17. | Испорука и постављање помоћу металних негованих Obo Bete-rmann обујмица “или одговарајући“ М26-28 са металним анкером (3 ком. На метар) без халогеног ребрастог црева 25/18. | м | 80 |  |  |  |  |
| 18. | Испорука и постављање ватроотпорног кабла ЈЕH (SТ)H 2x2x0,8 FЕ 180/Е90 кроз безхалогено црево 25/18. | М | 240 |  |  |  |  |
| 19. | Испорука, монтажа и повезивање безхалогене разводне кутије са 30ВС клема на DIN шини. Слично типу: Т-350 Оbo B “или одговарајући“. | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Испорука, монтажа и повезивање ватроотпорне разводне кутије слично типу: Е90 произвођач Оbo “или одговарајући”. | Ком | 4 |  |  |  |  |
| 21. | Испорука и постављање помоћу HF обујмицама (3 ком на 1 м) бесхалогеног ребрастог црева 16/11 | М | 1500 |  |  |  |  |
| 22. | Испорука и постављање безхалогеног кабла ЈH (SТ) H 2x2x0,8мм кроз бесхалогено црево | М | 1680 |  |  |  |  |
| 23. | Испорука и постављање помоћу металних негованих Obo Bete-rmann “или одговарајући“ обујмица М20-22 са металним анкером (3 ком на метар) бесхалогеног ребрастог црева 20/14 | м | 400 |  |  |  |  |
| 24. | Испорука и постављање ватроотпорног кабла ЈЕH(SТ)H 2x2x0,8 FЕ 180/Е90 кроз бесхалогено црево 20/14 | М | 400 |  |  |  |  |
| 25. | Испорука и монтажа ситног неспецифичног инсталационог материјала | Паушал. |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (2): |  |  |
|  | ДРУГИ РАДОВИ (3) |  |  |
| 26. | Демонтажа постојећих ручних јављача у објекту. | Паушал. |  |  |  |  |  |
| 27. | Монтажа и повезивање подножја јављача и сирена са свим потребним ситним материјалом | Ком | 151 |  |  |  |  |
| 28. | Пуштање у рад што обухвата: Адресирање и обележавање јављача пожара. Убацивање уметака јављача у монтирана и повезана подножја. Провера исправности изведене инсталације. Монтажа и повезивање обележених водова сап пц-ом. Монтажа и повезивање телефонског аутомата. Програмирање и функционално испитивање система. Издавање сертификата, алармног плана, блок шеме аутоматске дојаве пожара, контролне књиге, упутство за реаговање у случају аларама као и корисничког упутства за руковање централом. Сачињавање записника о функционалном испитивању и пуштању у рад. | Паушал. |  |  |  |  |  |
| 29. | Обука корисника по усељењу и издавање потврде о обучености лица корисника. | Паушал. |  |  |  |  |  |
| 30. | Израда пројекта изведеног стања | Паушал. |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (3): |  |  |
|  | СВЕ УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА (1+2+3): |  |  |

|  | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ (1): | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Испорука и монтажа противпожарних апарата и то: S – 9 CО2-5 |  | 3 1 |  |  |  |  |
| 32. | Испорука и монтажа PP врата, димензија 180x210, ватроотпорности 60 минута са налазом о испитивању о отпорности према пожару у складу са стандардом SRPS U.Ј1.160 “или одговарајући“ а на основу Правилника о обавезном атестирању елеманата типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за тестирање тих производа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/90) издатим од стране именованог тела. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ (1): |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ |  |
| --- | --- |
| КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ |  |
| ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА И СИГНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |
| 8. НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА